يؤمن هذا النظام التقني صحة و سلامة الأشخاص و الحيوانات الأليفة و الممتلكات بالنظر إلى المخاطر الناجمة عن إستخدام أجهزة الغاز المحترق.

القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير 2016 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق.

يهدف هذا النص إلى:

- تحديد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق.

- سد الفراغ القانوني في مجال أمن هذه الأجهزة.

- التحكم و تدعيم مراقبة المطابقة قصد المحافظة على صحة و سلامة الأشخاص و الحيوانات الأليفة.

تنبيه: لا تنطبق أحكام هذا النظام التقني على الأجهزة الموجهة خصيصا للإستعمال الصناعي.

- الأجهزة:

يقصد بأجهزة الغاز المحترق و المسماة أجهزة في هذا النظام كل من أجهزة الطهي، أجهزة التدفئة ، أجهزة تسخين الماء و التبريد و الإضاءة و الغسيل ، كما تنظم قائمة هذه الأجهزة الملهبات و الأجسام المسخنة المزودة بهذه الملهبات الحارقة للوقود الغازي و لها عند الإقتضاء درجة حرارة عادية للماء لا تتجاوز 105 م °.

- الوقود الغازي:

كل وقود في حالة غازية في درجة حرارة 15°م تحت ضغط 1 بار.

- جهاز مستعمل بصفة عادية:

يستعمل الجهاز بصفة عادية عندما يكون في آن واحد :

- مركبا بشكل صحيح و تتم صيانته بإنتظام وفقا  لتعليمات المنتج.

- مستخدما مع تغير عاد لنوعية الغاز و ضغط التوليد.

- مستعلا وفقا لتوجيهه أو بطريقة عقلانية متوقعة.

- يجب أن يصمم الجهاز و يصنع بطريقة يعمل بها بكل سلامة و لا يشكل خطرا على الأشخاص و الحيوانات الأليفة و الممتلكات عندما يستعمل بصفة عادية.

- يجب أن يكون الجهاز عند وضعه في السوق مصحوبا ب:

- دليل تقني معد للمركب،

ب- دليل استعمال و صيانة معد للمستعمل،

ج- أن يحتوي على التحذيرات و الإحتياطات المرتبطة بطبيعة الجهاز و الإستعمال.

- يجب أن تصمم و تصنع الأجهزة الموجهة للإستعمال داخل جهاز بطريقة توفي بشكل صحيح بالوظيفة الموجهة إليها عندما تركب وفقا للدليل التقني للتركيب.

- يجب أن يزود الجهاز بتعليمات التركيب و الضبط            و الإستعمال و الصيانة .

- يجب أن تكون المواد المستعملة لصناعة الأجهزة              و التجهيزات مناسبة لوجهتها، مقاومة للعوامل الميكانيكية و الكيميائية و الحرارية التي يفترض أن تخضع لها.

- يجب أن تكون خصائص المواد التي تعتبر مهمة للأمن مضمونة من طرف منتج هذه المواد أو الممون.

- يجب أن يكون الجهاز مصمما و مصنعا بحيث عند استعماله بصفة عادية :

- لايمكن أن يحدث له أي تغيير أو تشويه أو إنقطاع أو تآكل ينقص من أمنه.

- يجب ألا تنقص الكثافة التي تحدث أثناء التشغيل و/ أو أثناء الإستعمال من أمن الجهاز.

- أن يخفف من أخطار الإنفجار في حالة حريق ذي مصدر خارجي.

- أن يجنب كل تغلغل للماء و الهواء الدخيل في دورة الغاز.

- أن يستمر الجهاز في الإشتغال بصفة أمنة في حالة التذبذب العادي للطاقة المساعدة.

- ألا يشكل التذبذب غير العادي أو الانقطاع في التزويد بالطاقة المساعدة أو إعادة تزويدها بالطاقة مصدرا للخطر.

- أن يسمح بتفادي الأخطار ذات المصدر الكهربائي.

- أن تكون كل أجزاء الجهاز الواقعة تحت الضغط             و الخاضعة لضغوط ميكانيكية و حرارية مقومة لها دون إلحاق ضرر بأمن الجهاز.

- ألا يشكل أي عطب في جهاز السلامة و الرقابة و التعديل مصدرا للخطر.

- ألا يعرقل الجهاز المزود بأجهزة الأمن و التحكم، سير أجهزة التحكم عمل أنظمة الأمن.

- أن تكون كل أجزاء الجهاز التي ركبت أو ضبطت أثناء الصنع و التي يجب أن لا تستعمل من طرف المستعمل أو المركب ، محفوظة بشكل مناسب.

- أن تكون مقابض أو أعضاء التحكم أو الضبط معلمة بشكل دقيق و تحتوي على كل التعليمات اللازمة لتفادي كل استعمال خاطئ. و يجب أن يكون تصميمها بشكل يمنع كل الاستعمالات غير الموافقة.

- أن يكون الجهاز مصنعا بحيث تكون نسبة تسرب الغاز لا تؤدي إلى أي خطر.

- أن يكون الجهاز مصنعا بحيث أن انبعاثات الغاز التي تحدث أثناء إشعال أو إعادة إشعال أو بعد انطفاء الشعلة محدودة لتفادي التجمع الخطير للغاز غير المحترق في الجهاز.

- أن تكون الأجهزة الموجهة للإستعمال داخل الأماكن مجهزة بجهاز خاص يتفادى التجمع الخطير للغاز غير المحترق داخل الأماكن.

- يجب أن تستعمل الأجهزة غير المزودة بالجهاز الخاص فقط في أماكن ذات تهوية كافية لتفادي التجمع الخطير للغاز غير المحترق.

- يجب أن تزود أجهزة المطبخ الكبير و الأجهزة المستعملة للغاز بهذا الجهاز الخاص.

- يجب أن يصنع الجهاز بحيث عندما يستعمل بصفة عادية:

- يكون الإشعال و إعادة الإشعال بصفة عادية .

- يكون الإشعال البيني مضمونا.

- يجب أن يضمن الجهاز عند الإستعمال العادي استقرار الشعلة و ألا تحتوي نواتج الإحتراق على تركيز غير مقبول للمواد الضارة بالصحة.

- يجب على الجهاز عند الإستعمال العادي، ألا ينتج أي انبعاث غير متوقع لنواتج الإحتراق.

- يجب على الجهاز المرتبط بقناة تصريف المواد المحترقة، الا يسمح، في حالة السحب غير العادي بتراكم مواد الإحتراق بكمية خطيرة في المكان المعني.

- يجب ألا تسبب أجهزة التدفئة المستقلة و مسخنات المياه الفورية و غير المرتبطة بقناة تصريف المواد المحترقة في المكان المعني، تركيزا لأحادي أكسيد الكربون، الذي يمكن أن يشكل خطرا على صحة الأشخاص المعرضين بالنظر إلى زمن التعرض المفترض لهؤلاء الأشخاص.

- يجب الا تصل درجات حرارة أجزاء الجهاز التي يجب أن توضع بالقرب من الأرضية أو مساحات أخرى، حدودا قد تشكل خطرا على المحيط.

- يجب ألا تشكل درجات حرارة الأزرار و مقبض التحكم الموجهة للإستعمال ، خطرا على المستعمل.

- يجب ألا تشكل درجة حرارة مساحة الأجزاء الخارجية للجهاز، باستثناء المساحات أو الأجزاء المساهمة في عملية نقل الحرارة أثناء التشغيل، خطرا على المستعمل و خاصة الأطفال الذين يجب مراعاة رد الفعل لديهم.

- يجب ألا تؤثر المواد و المكونات المستعملة لصناعة الجهاز و القابلة أن تدخل في ملامسة المواد الغذائية أو المياه الصحية، على جودة هذه المواد أو هذه المياه.

- يلزم المصنع أو المستورد بأن يقدم، على الأقل ، شهادة مطابقة مسلمة من هيئة أخرى معتمدة و معترف لها بالكفاءة و التي تسلم ضمانا مكتوبا يدل على أن المنتوج مطابق لمتطلباته الخصوصية.

# Text boxes

- يسعدنا التواصل معكم عبر الموقع الإلكتروني :

http://www.dcwsidibelabbes.dz/

- كما يمكنكم التواصل معنا على الأرقام التالية :

- الهاتف :   048-57-67-58

- الفاكس: 048-57-58-37

الهدف

تعريفات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة

المديرية الولائية للتجارة

سيدي بلعباس

النصوص  التنظيمية

الشروط الضرورية لتصميم و تركيب أجهزة الغاز المحترق